Вопросы ТЭП ч.1 (3-й курс)

- Структурная схема автоматизированного ЭП состоит из:

а) 2-х основных частей;		г) 5-ти основных частей;

б) 3-х основных частей;		д) 6-ти основных частей;

в) 4-х основных частей;		е) 10-ти основных частей;

- Назначение автоматизированного электропривода заключается:

а) в сообщении машине вращательного и поступательного движения;

б) в обеспечении автоматизированной работы ЭП;

в) в обеспечении оптимального режима работ машин;

г) в обеспечении работы машины без участия оператора.

- Основным элементом, непосредственно преобразующим электрическую энергию в механическую, является:

а) ротор двигателя;

б) статор двигателя;

в) электродвигатель;

г) дополнительные сопротивления в якорной цепи двигателя.

- С точки зрения распределение механической энергии ЭП можно разделить на:

а) 2 группы;			г) 5 групп;

б) 3 группы;			д) 6 групп;

в) 4 группы;			е) 10 групп.

- Групповой электропривод – это такой ЭП, который:

а) обеспечивает движение исполнительных органов нескольких рабочих машин;

б) обеспечивает передачу механической энергии от нескольких электродвигателей к одному исполнительному механизму;

в) обеспечивает передачу механической энергии нескольким рабочим машинам при помощи одной или нескольких трансмиссий;

г) обеспечивает передачу механической энергии от отдельного электродвигателя к одному исполнительному органу;

д) содержит два или несколько электрически или механически связанных электродвигательных устройства или ЭП, при работе которых поддерживается заданное соотношение или равенство скоростей или нагрузок или положение исполняемых органов рабочих машин.

- Трансмиссионный электропривод – это такой ЭП, который:

а) обеспечивает движение исполнительных органов нескольких рабочих машин;

б) обеспечивает передачу механической энергии от нескольких электродвигателей к одному исполнительному механизму;

в) обеспечивает передачу механической энергии нескольким рабочим машинам при помощи одной или нескольких трансмиссий;

г) обеспечивает передачу механической энергии от отдельного электродвигателя к одному исполнительному органу;

д) содержит два или несколько электрически или механически связанных электродвигательных устройства или ЭП, при работе которых поддерживается заданное соотношение или равенство скоростей или нагрузок или положение исполняемых органов рабочих машин.

- Индивидуальный электропривод – это такой ЭП, который:

а) обеспечивает движение исполнительных органов нескольких рабочих машин;

б) обеспечивает передачу механической энергии от нескольких электродвигателей к одному исполнительному механизму;

в) обеспечивает передачу механической энергии нескольким рабочим машинам при помощи одной или нескольких трансмиссий;

г) обеспечивает передачу механической энергии от отдельного электродвигателя к одному исполнительному органу;

д) содержит два или несколько электрически или механически связанных электродвигательных устройства или ЭП, при работе которых поддерживается заданное соотношение или равенство скоростей или нагрузок или положение исполняемых органов рабочих машин.

- Взаимосвязанный электропривод – это такой ЭП, который:

а) обеспечивает движение исполнительных органов нескольких рабочих машин;

б) обеспечивает передачу механической энергии от нескольких электродвигателей к одному исполнительному механизму;

в) обеспечивает передачу механической энергии нескольким рабочим машинам при помощи одной или нескольких трансмиссий;

г) обеспечивает передачу механической энергии от отдельного электродвигателя к одному исполнительному органу;

д) содержит два или несколько электрически или механически связанных электродвигательных устройства или ЭП, при работе которых поддерживается заданное соотношение или равенство скоростей или нагрузок или положение исполняемых органов рабочих машин.

- Нерегулируемый электропривод предназначен:

а) для приведения в действие ИО РМ с одной рабочей скоростью, параметры привода изменяются только в следствии возмущающих воздействий;

б) для сообщения изменяемой или неизменяемой скорости ИО машины, параметры могут изменяться под воздействием управляющего устройства;

в) управлять в соответствии с заданной программой;

г) автоматически отрабатывать перемещение ИО РМ с определенной точностью в соответствии с произвольно меняющимся задающим сигналом;

д) автоматически избирать структуру или параметры системы управления при изменении угловой работы машины с цель выработки оптимального режима.

- Регулируемый электропривод предназначен:

а) для приведения в действие ИО РМ с одной рабочей скоростью, параметры привода изменяются только в следствии возмущающих воздействий;

б) для сообщения изменяемой или неизменяемой скорости ИО машины, параметры могут изменяться под воздействием управляющего устройства;

в) управлять в соответствии с заданной программой;

г) автоматически отрабатывать перемещение ИО РМ с определенной точностью в соответствии с произвольно меняющимся задающим сигналом;

д) автоматически избирать структуру или параметры системы управления при изменении угловой работы машины с цель выработки оптимального режима.

- Следящий электропривод предназначен:

а) для приведения в действие ИО РМ с одной рабочей скоростью, параметры привода изменяются только в следствии возмущающих воздействий;

б) для сообщения изменяемой или неизменяемой скорости ИО машины, параметры могут изменяться под воздействием управляющего устройства;

в) управлять в соответствии с заданной программой;

г) автоматически отрабатывать перемещение ИО РМ с определенной точностью в соответствии с произвольно меняющимся задающим сигналом;

д) автоматически избирать структуру или параметры системы управления при изменении угловой работы машины с цель выработки оптимального режима.

- Адаптивный электропривод предназначен:

а) для приведения в действие ИО РМ с одной рабочей скоростью, параметры привода изменяются только в следствии возмущающих воздействий;

б) для сообщения изменяемой или неизменяемой скорости ИО машины, параметры могут изменяться под воздействием управляющего устройства;

в) управлять в соответствии с заданной программой;

г) автоматически отрабатывать перемещение ИО РМ с определенной точностью в соответствии с произвольно меняющимся задающим сигналом;

д) автоматически избирать структуру или параметры системы управления при изменении угловой работы машины с цель выработки оптимального режима.

- По роду передаточного устройства ЭП классифицируется на:

а) регулируемый и нерегулируемый;

б) следящий и адаптивный;

в) редукторный и безредукторный;

г) неавтоматизированный, автоматизированный и автоматический;

д) вращательные однонаправленные, вращательные реверсивные и поступательно реверсные.

- По уровню автоматизации ЭП классифицируется на:

а) регулируемый и нерегулируемый;

б) следящий и адаптивный;

в) редукторный и безредукторный;

г) неавтоматизированный, автоматизированный и автоматический;

д) вращательные однонаправленные, вращательные реверсивные и поступательно реверсные.

- По уровню автоматизации ЭП классифицируется на:

а) регулируемый и нерегулируемый;

б) следящий и адаптивный;

в) редукторный и безредукторный;

г) неавтоматизированный, автоматизированный и автоматический;

д) вращательные однонаправленные, вращательные реверсивные и поступательно реверсные.

- ЭП  у которого управление осуществляется в ручную называется:

а) регулируемый; 			д) неавтоматизированный;

б) нерегулируемый; 			е) автоматизированный;

в) следящий;				ж) автоматический.

г) адаптивный.

- ЭП  управляемый автоматическим регулированием параметров называется:

а) регулируемый; 			д) неавтоматизированный;

б) нерегулируемый; 			е) автоматизированный;

в) следящий;				ж) автоматический.

г) адаптивный.

- ЭП  в котором управляющее воздействие вырабатывается автоматическим устройством без участия оператора называется:

а) регулируемый; 			д) неавтоматизированный;

б) нерегулируемый; 			е) автоматизированный;

в) следящий;				ж) автоматический.

г) адаптивный.

- Каждый из элементов реальной кинематической цепи ЭП обладает упругостью, т. е.:

а) не деформируется под нагрузкой;

б) деформируется под нагрузкой;

в) разрушается под нагрузкой;

г) не разрушается под нагрузкой.

- В большинстве практических случаев в инженерных расчетах при решении задач принимают механические связи в ЭП:

а) абсолютно жесткими; 			г) абсолютно мягкими;

б) жесткими; 					д) упругими.

в) мягкими;

- Момент сопротивления механизма Мс,м, возникающий на валу рабочей машины в себя включает:

а) полезную работу; 				г) работу сил трения;

б) момент инерции; 				д) маховый момент.

в) электромагнитный момент;

- Моменты сопротивления можно разделить на две категории, а именно:

а) моменты, совершаемые полезную работу и работу сил трения;

б) электромагнитные моменты и моменты инерции;

в) активные и реактивные моменты;

г) маховые моменты и моменты инерции.

- Моменты, изменяющие свой знак при изменении направления вращения, называются:

а) моменты сил трения;

б) моменты инерции;

в) реактивные моменты;

г) активные моменты.

- Моменты, сохраняющие свой знак при изменении направления вращения, называются:

а) моменты сил трения;

б) моменты инерции;

в) реактивные моменты;

г) активные моменты.

- Приведение моментов сопротивления от одной оси вращения к другой может быть произведено на основании:

а) уравнения движения электропривода;

б) энергетического баланса системы;

в) анализа механических характеристик ЭП;

г) жесткости механических характеристик ЭП.

- Момент инерции в ЭП определяется:

а) уравнением движения ЭП;

б) энергетическим балансом системы;

в) массой вращающихся элементов ЭП;

г) скоростью вращения вращающихся элементов ЭП.

- Механической характеристикой производственного механизма - это:

а) ( = f(Mc); 				д) n = f(Mc);

б) ( = f(M);				е) n = f(M);

в) ( = f(J); 				ж) n = f(J);

г) ( = f(Mc.ном); 			з) n = f(Mc.ном).

- Механические характеристики классифицируют на:

а) 2 категории;			г) 5 категорий;

б) 3 категории;			д) 6 категорий;

в) 4 категории;			е) 10 категорий.

- Передаточное число между звеньями ЭП определяется:

а).   .        б).  .        в)  .         г)  .          д)  .

- Момент сопротивления исполнительного механизма обозначается:

а).  М .        б).  J.        в)  Mc.         г)  Mc.ном.          д)  GD2 	е) М0		ж) Мс,м

- Электромагнитный момент обозначается:

а).  М .        б).  J.        в)  Mc.         г)  Mc.ном.          д)  GD2 	е) М0		ж) Мс,м

- Момент инерции обозначается:

а).  М .        б).  J.        в)  Mc.         г)  Mc.ном.          д)  GD2 	е) М0		ж) Мс,м

- Статический момент сопротивления обозначается:

а).  М .        б).  J.        в)  Mc.         г)  Mc.ном.          д)  GD2 	е) М0		ж) Мс,м

- Маховый момент обозначается:

а).  М .        б).  J.        в)  Mc.         г)  Mc.ном.          д)  GD2 	е) М0		ж) Мс,м

- Основное уравнение движения ЭП записывается:

а) .                                      б)  .

в).

г).

д).

- Классификация механических характеристик производится по уравнению:

а) .                                      б)  .

в).

г).

д).

- Жесткость механической характеристики определяется:

а)  .                                      в)  .                                д).  .

б)  .                    г)  .	    е) .

- Абсолютно жесткая механическая характеристика

на рис.1 обозначена:

а)  1 				в)  3

б)  2                    		г)  4

- Жесткая механическая характеристика

на рис.1 обозначена:

а)  1 				в)  3

б)  2                    		г)  4

- Мягкая механическая характеристика

на рис.1 обозначена:

а)  1 				в)  3

б)  2                    		г)  4

- Абсолютно мягкая механическая

характеристика на рис.1 обозначена:

а)  1 				в)  3

б)  2                    		г)  4

- Отношение разности электромагнитных моментов, развиваемых электродвигательным устройством, к соответствующей разности угловых скоростей электропривода, называется:

а)  нноминальным электромагнитным моментом;

б) моментом инерции;

в) номинальным моментом сопротивления;

г) жесткостью механической характеристики;

д) статической устойчивостью ЭП.

- Отношение разности электромагнитных моментов, развиваемых электродвигательным устройством, к соответствующей разности угловых скоростей электропривода, называется:

а)  нноминальным электромагнитным моментом;

б) моментом инерции;

в) номинальным моментом сопротивления;

г) жесткостью механической характеристики;

д) статической устойчивостью ЭП.

- Привод статически устойчив, если:

а)  ( - (с ( 0;		б) ( - (с = 0; 		в) ( - (с > 0;  		г)( - (с = 1; 		д) ( - (с = ∞

- Динамическая устойчивость имеет место:

а) в переходом режиме работы ЭП;

б) в номинальном режиме работы ЭП;

в) во время пуска ЭП;

г) во время торможения ЭП.

- Электромеханическая характеристика двигателя – это зависимость:

а) ( = f(U); 				д) n = f(U);

б) ( = f(R);				е) n = f(R);

в) ( = f(J); 				ж) n = f(J);

г) ( = f(I); 				з) n = f(I).

- Уравнение для электромеханической характеристики ДПТ имеет вид:

а)  .   		в)  .                            д).

б)  .                    	г)  .	    е) .

- Уравнение для механической характеристики ДПТ имеет вид:

а)  .   		в)  .                            д).

б)  .                    	г)  .	    е) .

- Точка механической характеристики  ДПТ НВ при М = 0 соответствует:

а) ωном;   	в) Δω*;		д) Iном;			ж) ω = 0;

б) ω0; 		г) Δω;			e) I = 0;		з) Imax.

- Разность значений установившихся скоростей ЭП до и после приложения заданной статической нагрузки называется:

а) статическим перепадом скорости ЭП;

б) скоростью идеального холостого хода ЭП;

в) жесткостью механической характеристики ЭП;

г) статическим падением скорости ЭП.

- Наибольшей жесткостью обладает характеристика ДПТ НВ:

а) полученная при номинальных значения момента и тока;

б) реостатная;

в) естественная;

г) реостатная с наибольшим сопротивлением реостата.

- Режимом короткого замыкания двигателя называется такой режим его работы, при котором:

а) ω = ωном;   		д) I =Iном;			ж) ω = 0;

б) ω = ω0; 		e) М= Мкз;			з) М – Мс = 0.

- Значение момента короткого замыкания Мк.з является наибольшим для:

а) естественной характеристики;

б) реостатной характеристики с наименьшим R;

в) реостатной характеристики с наибольшим R;

г) абсолютно мягкой механической характеристике.

- Сопротивление, которое при неподвижном якоре и номинальном напряжении ограничивает ток в якоре до номинального значения называется:

а) максимальным сопротивлением якоря ДПТ;

б) минимальным сопротивлением якоря ДПТ;

в) естественным сопротивлением якоря ДПТ.

г) номинальным сопротивлением ДПТ.

- Механизмы, обладающие такой характеристикой,

называют иногда механизмами с вентиляторным

моментом (рис.2):

а)  1 				в)  3

б)  2                    		г)  4

- При номинальном моменте относительный перепад угловой скорости двигателя численно равен:

а) относительному сопротивлению якоря ДПТ;

б) минимальному сопротивлению якоря ДПТ;

в) относительному моменту на валу ДПТ;

г) номинальному току в цепи якоря ДПТ;

д) относительному току в цепи якоря ДПТ.

ЗАДАЧИ

- Определить электромагнитный момент на валу двигателя, если динамический момент Н·м, а момент сопротивления Н·м.

а)   Н·м;	б)  Н·м; 	в)  Н·м;  	г Н·м; 	д)  Н·м

- На приведенной механической характеристике ДПТ НВ в относительных единицах указать, какая прямая характеризует значение номинального момента

а)  a - f

б)  8 - 10

в)  10 – 3у

г)  ω0 - 1

д)  ω0 – 10

е)   a - b

ж)  b - c

з)   c – d

и)  d – e

к)  e– f

л) 1 – 10

м) 1 – 2

н) 2 – 3

- Определить моменты инерции ротора двигателя  електропривода, (размерность кг·м2), если маховой момент GD2=1200, H·м2

а)  ~1 кг·м2                 б)  ~2 кг·м2                   в)  ~3 кг·м2                      г)  ~10 кг·м2                     д)  ~12 кг·м2

- Определить жесткость механической характеристики ДПТ НВ, если  М1 = 10 Н·м,               М2 = 50 Н·м и ω1 = 20 рад/с, ω2 = 10 рад/с.

а)  40                  б)  4                  в)  2                      г)  -2                    д)  -4		е) 6		ж) -6

- Определить электромагнитный момент развиваемый ДПТ НВ, если приложенное напряжение питания U = 120 В; сопротивление якорной цепи R = 10 Ом; электротехнический коэффициент с = 2.

а)  6 Н·м                   б)  10 Н·м              в)  2 Н·м                      г)  24Н·м                    д)  14 Н·м	е) 100 Н·м

- Определить наведенную в якоре ДПТ НВ ЭДС вращения Е, если ток в якорной цепи            I = 10 A, Rя = 1 Ом; Rр = 2 Ом, а приложенное напряжение питания U = 120 В

а)  40 В                   б)  2,5 В              в)  100 В                      г)  150 В                    д)  6 В		е) 90 В